## Slide 1
Ajuste de PH das BQ-2022-31, BQ-2022-32, BQ-2022-66 e BQ-2022-69.
Tech VPS
Kaizens

## Slide 2
Área: | Preparação e Dosagem de CAL
Ajuste de PH das BQ-2022-31, BQ-2022-32, BQ-2022-66 e BQ-2022-69.
Objetivo: | Evitar perdas na recuperação metalúrgica com pH baixo.
Data Final: | 26/04/2024

## Slide 3
ANTES
DEPOIS
Antes o controle de rotação das bombas era em manual, o operador da sala de controle calculava a média dos dois instrumentos de PH da Flotação e alterava o setpoint de rotação das bombas.
Foi implementado uma lógica que faz automaticamente a média dos instrumentos de PH e altera a rotação das bombas. Disponibilizado um controle PID para realizar essas alterações de forma linear, sem desperdícios de reagente.

## Slide 4
Resultado
Dimensões de Resultados
Dimensões de Resultados
SSMAC+Riscos
Pessoas
Qualidade
Produtividade
Custos
Controle Avançado de Processos
X
Desperdícios Reduzidos
Dimensões de Resuxltados
Defeito/ Retrabalho
Espera
Estoque
Movimentação
Processo Excessivo
Superprodução
x
Transporte
Novo
X
Replicação
Gerenciamento da mudança: 2431, CHG00144428
Menor variabilidade dos valores de pH na Usina e ganho na recuperação Metalúrgica.
Agilidade na tomada de decisão operacional.
Variação no PH causando perca na recuperação.